永春县教育局网络改造线下部分采购方案

永春县教育局网络改造及无线覆盖线下部分共涉及3栋楼房：退教协楼三层、教育局办公楼五层、进修学校办公楼三层共约68个房间。具体要求如下：

- 本次网络改造每个房间布两条不同颜色网线（无人办公可布一条），所用网线为超六类无氧铜双胶传输线（所有网线请自行评估）。

- 为保证美观整洁所有室外和走廊网线需走线槽、线管（按实际场地需要），房间室内地板走地线槽。

- 教育局与进修学校之间需拉一条光纤（大于或等于8蕊）约60米。需配4个光模块（需和已有交换机匹配）。

- 本次网络改造需19个无线AP（技术要求详见附件一）。

对本次网络改造如有不清楚之处，请自行到永春县教育局实地查看。联系人：教育局装备中心 颜肇明 电话 059523891853。

永春县教育局

2022年7月4日

附件一：

1、WIFI-6吸顶式无线AP，支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式；

2、无线速率：支持空间流≥4条,单频最大接入速率≥2.4Gbps,整机最大接入速率≥2.976Gbps；

3、接口形态：10/100/1000Base-T自适应以太网接口≥1个，2.5G SFP接口≥1个

4、支持mu-mimo特性，发射功率≤20dBm；

5、工作温度支持-10°C～50°C；

6、支持防盗锁孔；

7、支持IP41防护等级；

8、支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于12.95w；

9、设备布局紧凑，外观精巧，安装时能够紧贴墙面，边缘高度不大于30mm（长×宽×高）；

10、为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线AP接入点具备NAT功能，支持ALG (FTP ALG/DNS ALG)；

11、为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备PPPoE Client功能，支持LCP、PAP、Chap、CBCP等协议，支持PPP DNS IP地址协商；

12、为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备IPsec VPN功能，支持IKE、IPSEC等协议；

13、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响，不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License；

14、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；

15、所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰；

16、所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测；

17、所投AP支持802.11r协议标准，降低放装环境终端无线漫游的切换延时；

18、为提升终端在网络中的移动使用流畅度，设备应支持 802.11kv BSTM主动漫游切换功能，使终端漫游到指定的AP的radio；

19、为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用；

20、要求所投产品可以通过网管平台实现与现有设备统一组网管理和集中管理、在线状态查询、配置修改，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送、并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。