2024年度永春县中小学、幼儿园视频联网
报警系统采购报价单

| 报价单位 |  | 报价时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2024年度永春县中小学、幼儿园视频联网报警系统采购项目 | 报价人及联系电话 |  |
| 项目 | 总价（万元） | 备注 |
| 报价单位经办人签名： 单位（盖章）： |

永春县中小学、幼儿园视频联网报警系统

维保服务项目采购方案

为贯彻落实《泉州市公安局 泉州市教育局关于印发<泉州市中小学、幼儿园校园技防系统升级改造及视频联网报警系统的建设指导意见>的通知》精神，实现重点行业、重要领域公共安全视频监控资源联网接入公共安全共享平台，对重点目标、重要部位的“全覆盖、无盲区”有效管控和跨部门、跨区域的视频图像资源全网共享，充分发挥视频图像资源在智慧城市、平安城市、服务民生建设等方面的积极作用。特制定永春县中小学、幼儿园视频联网报警系统维保服务项目采购方案如下：

一、采购项目及采购人

采购项目：永春县中小学、幼儿园视频联网报警系统维保服务项目采购；采购人：永春县教育局；服务期限：2024年4月4日0时至2027年4月3日24时。

| 序号 | 项目名称 | 服务学校数(所) | 服务时限（月） | 每月服务费（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永春县中小学、幼儿园视频联网报警系统维保服务 | 171（此数量为预估数，以实际服务学校数为准） | 36 |  |  |

二、维保项目现状

永春县中小学、幼儿园技防系统建设及提升工程项目，前期由“福建中安保全报警网络有限公司”（简称“中安公司”）按照《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（简称“国家标准”）中“应”配置达标的要求建设，建有中安保全监控管理中心、乡镇派出所监控中心和中小学、幼儿园前端校园安防系统三级联网平台，并将视频监控接入泉州市公共安全视频共享平台，项目2015年建设、2016年投入使用，合同期限至2020年12月31日止。2021年3月3日开始由中移系统集成有限公司负责项目整体运维，通过海康的网关平台将视频监控接入泉州市公共安全视频共享平台，合同期限至2024年3月3日止。目前，视频监控子系统和紧急报警子系统运行正常。全县校园大门口、教学区域主要通道和出入口、宿舍区域主要出入口等重点部位区域建设视频监控装置595路以及一键报警装置236个，具体见附件（一键报警采用方位品牌，摄像机采用海康等其他品牌）。

三、维保项目服务内容

对永春辖区内的所有中小学幼儿园、22个乡镇派出所分控中心的技防联网项目系统及设备维护、更换及项目联网运行等进行维保服务，确保“一键式报警”与当地公安派出所联网、校园前端视频监控联网汇聚接入泉州市公共安全视频共享平台，实现全网共享。（具体要求详见《泉州市公安局 泉州市教育局关于印发<泉州市中小学、幼儿园校园技防系统升级改造及视频联网报警系统的建设指导意见>的通知》泉公综〔2015〕104号）。

1.以县级为单位建设视频联网报警系统，建立统一平台对各学校的视音频报警信号进行汇聚和管理，通过专网推送到当地公安机关。搭载一个具备基础监控、用户组织管理、设备告警管理、多渠道访问、AI智能应用等多方面监控管理能力；同时具备开放性、支持国产主流基础软硬件，且有较高安全等级保护的视频监控平台，将学校大门等周边区域的视频信号按照GB/T28181-2011标准通过安全接入设备推送至泉州市城市安全信息系统。

2.如出现新增学校，学校前端所需网路、设备及耗材费用由学校承担，承保单位应免费负责安装、调试，正常运行后第二个月起开始收费。如学校发生地址变更，承保单位负责免费设备移动、系统调试，正常运行后按原标准收费。

3.承保单位应按照“能修则修、该换则换”的原则，对学校前端设备以及乡镇派出所监控中心设备进行维修、更换（所更换设备技术指标要求应符合或优于“国家标准”要求）。学校前端更换的备件或配件等设备及耗材费用由学校承担，承保单位免费负责安装、调试; 除学校前端设备以外，乡镇派出所监控中心网络、设备设施维护、更换、系统后端维护以及联网平台等费用均由承保单位承担。

四、项目维保要求

（一）设备、系统维护。承保单位须对学校前端及乡镇派出所分控中心设备及系统定期巡检维护保养，包括线路检修、设备除尘等，建立维护日志；国庆节、元旦、春节以及重大活动前必须进行全面维护,确保这些重要时点系统运行正常。提供7*24小时全天候热线电话技术支持服务，确保系统与公安机关无缝对接、实时响应。

维护工作大致可以分为以下四类：日常管理、定期巡检维护、故障排除、软件维护升级服务。

1.日常管理：每周通过系统平台对各个前端全面检查视频监控系统，出现问题及时响应、处理，确保监控系统24小时正常运行。

1）校正系统平台时间与北京时间同步。

2）检查视频通道命名与拍摄场景是否相符。

3）检查视频图像显示状态，不得出现图像模糊、丢失。

4）检查视频图像覆盖情况，不得出现拍摄死角、遮挡。

5）检查业务受理区等部分有加装声音复核装置，录像声音是否清晰可辨。

6）检查录像资料存储情况是否正常。

7）检查报警系统状态是否正常;一键报警装置工作状态是否正常，信号传输是否正常，确保报警有效。

2.定期巡检：提供每月至少1次系统现场例行检查，内容包括：

1）系统诊断、必要的机械设备、电子部件的调整和清洗等日常保养。定期对录像资料进行回放，查看录像是否正常（不得擅自拷贝、删除录像资料，破坏录像资料原始记录）。

2）检测硬件、软件的性能。确保前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常，发现故障时应进行及时维修，并做好记录（包括故障原因、维修人员、维修时间、恢复运行时间等）。

3）对有潜在问题或已损备件的更换，提出系统优化解决方案，并进行详细的工作记录，以做到系统信息及检修记录文件化。

3.故障排除：

承保单位在检查发现或者接到故障报修后，分析故障类型、故障部件，确定解决方案，根据故障分析、判断结果，携带备件或配件前往现场进行故障排除。（承保单位应储备一定量的设备，以便故障设备得到及时维修、更换，确保系统正常运行）。

4.软件维护升级服务：

1）软件升级服务：承保单位应在能力范围之内对系统软件进行相应升级改进，使系统保持最佳状态。

2）软件故障处理：承保单位在接到学校故障报修后，通知系统技术人员通过远程进行诊断，远程无法解决的，技术人员应及时到达现场进行排除。

（二）服务方式：

1.上门巡检服务：提供每月至少1次系统现场例行维保。

2.电话支持服务：对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题通过电话联系，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

3.现场技术服务：在维保服务期内，技防联网系统所有设备（如NVR主机、摄像机、一键报警等）及软件出现损坏或故障，承保单位应在12小时之内到达现场进行维修，现场无法修复的，应立刻启用备用品，以保证整个系统的连续运行。

(三) 服务保障：

为满足快速响应需求，承保单位在永春服务区内应具备固定办公场所(在开标截止时间前未在服务区内设有固定办公场所的，需承诺在中标公告发布后的15个工作日内设置固定办公场所），并出具固定办公场所证明文件或承诺函；具备一支稳定的视频监控项目维保经验团队,并指定专人负责项目对接。

（四）保密要求：

承保单位应对履约过程中涉及学校的有关数据、影像资料等严格保密，未经许可，不得向第三方提供。

五、维保项目验收、费用支付

（一）项目验收：维保项目（包含维保内容、时效、质量等）由学校验收和县教育局抽查验收（含上级教育、公安等有关部门检查）进行综合验收。

学校验收3个月以上6个月以下不合格，扣除相关学校应付半年服务费用；6个月以上不合格，将扣除整年服务费用；县教育局（含上级）检查发现因设备及系统异常、故障、损坏未及时修复而无法起到应有作用的扣除该所学校应付当月服务费用；同一所学校连续3次以上抽检发现因设备及系统异常、故障、损坏未及时修复而无法起到应有作用的扣除半年服务费用。

(二)费用支付：维保项目服务费用＝实际服务学校数*每月服务费，每半年支付一次。

永春县教育局

2024年2月26日

一致同意此采购方案。

签名：

附件1：

永春县中小学、幼儿园视频监控和紧急报警点数量明细

| 序号 | 乡镇 | 学校名称 | 视频监控已接入数量 | 一键报警总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃城镇 | 永春职业中专 | 4 | 5 |  |
| 2 |  | 永春华侨中学 | 6 | 2 |  |
| 3 |  | 永春第二中学 | 7 | 2 |  |
| 4 |  | 桃城中心小学 | 5 | 2 |  |
| 5 |  | 济川实验幼儿园 | 3 | 1 |  |
| 6 |  | 鹏翔小学 | 2 | 1 |  |
| 7 |  | 鹏翔幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 8 |  | 化龙实验小学 | 2 | 1 |  |
| 9 |  | 留安小学 | 2 | 1 |  |
| 10 |  | 德风小学 | 4 | 1 |  |
| 11 |  | 桃溪实验小学 | 4 | 2 |  |
| 12 |  | 第三实验小学 | 5 | 3 |  |
| 13 |  | 特殊教育学校 | 3 | 1 |  |
| 14 |  | 实验幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 15 |  | 仓满幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 16 |  | 港永幼儿园 | 5 | 2 |  |
| 17 |  | 永春邦大幼儿园 | 3 | 1 |  |
| 18 |  | 新华幼儿园 | 7 | 2 |  |
| 19 |  | 小金星幼儿园 | 3 | 1 |  |
| 20 |  | 榜头实验小学 | 8 | 2 |  |
| 21 |  | 洋上小学 | 2 | 1 |  |
| 22 |  | 泉州幼高专永春校区 |  | 6 |  |
| 23 | 五里街 | 永春一中 | 5 | 4 |  |
| 24 |  | 崇贤中学 | 3 | 2 |  |
| 25 |  | 五里街中心小学 | 2 | 1 |  |
| 26 |  | 仰贤实验小学 | 4 | 1 |  |
| 27 |  | 高垅小学 | 2 | 1 |  |
| 28 |  | 吾东小学 | 4 | 1 |  |
| 29 |  | 五里街中心幼儿园 | 3 | 2 |  |
| 30 |  | 永春县实验小学 | 3 | 1 |  |
| 31 |  | 世哲幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 32 |  | 碧桂园幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 33 |  | 仰贤实验幼儿园 | 5 | 1 |  |
| 34 | 石鼓镇 | 文明中学 | 5 | 2 |  |
| 35 |  | 石鼓中心小学 | 4 | 3 |  |
| 36 |  | 石鼓中心幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 37 |  | 石鼓第二中心幼儿园 | 3 | 1 |  |
| 38 |  | 文明小学 | 2 | 1 |  |
| 39 |  | 凤美小学 | 2 | 1 |  |
| 40 |  | 金宝龙幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 41 | 岵山镇 | 永春六中 | 7 | 3 |  |
| 42 |  | 岵山中心小学 | 2 | 1 |  |
| 43 |  | 岵山中心幼儿园 | 2 | 1 |  |
| 44 |  | 群力小学 | 2 | 1 |  |
| 45 |  | 塘溪小学 | 2 | 1 |  |
| 46 |  | 潘溪小学 | 2 | 1 |  |
| 47 |  | 龙阁小学 | 2 | 1 |  |
| 48 | 东平镇 | 永春第八中学 | 4 | 2 |  |
| 49 |  | 东平中心小学 | 10 | 1 |  |
| 50 |  | 东平中心幼儿园 | 3 | 1 |  |
| 51 | 吾峰镇 | 吾峰中心小学 | 2 | 1 |  |
| 52 |  | 吾峰中心幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 53 |  | 吾中小学 | 4 | 1 |  |
| 54 |  | 吾西小学 | 3 | 1 |  |
| 55 |  | 吾峰中学 | 6 | 2 |  |
| 56 |  | 南阳学校 | 2 | 2 |  |
| 57 | 达埔镇 | 永春五中 | 6 | 3 |  |
| 58 |  | 达埔中学 | 4 | 2 |  |
| 59 |  | 延清学校 | 5 | 1 |  |
| 60 |  | 乌石学校 | 4 | 2 |  |
| 61 |  | 达埔中心小学 | 4 | 1 |  |
| 62 |  | 新溪小学 | 2 | 1 |  |
| 63 |  | 洑溪小学 | 2 | 1 |  |
| 64 |  | 光烈小学 | 2 | 1 |  |
| 65 |  | 金星小学 | 2 | 1 |  |
| 66 |  | 东园小学 | 2 | 1 |  |
| 67 |  | 岩峰小学 | 4 | 1 |  |
| 68 |  | 汉口小学 | 2 | 1 |  |
| 69 |  | 狮峰小学 | 2 | 1 |  |
| 70 |  | 洪步小学 | 2 | 1 |  |
| 71 |  | 达德小学 | 2 | 1 |  |
| 72 |  | 新琼小学 | 2 | 1 |  |
| 73 |  | 达理小学 | 2 | 1 |  |
| 74 |  | 楚安小学 | 4 | 1 |  |
| 75 |  | 达山小学 | 2 | 1 |  |
| 76 |  | 达山小学桂地分校 | 4 | 1 |  |
| 77 |  | 达埔中心幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 78 |  | 欣星第二幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 79 |  | 达埔第二中心园 | 6 | 1 |  |
| 80 |  | 延清学校前峰教学点 | 3 | 1 |  |
| 81 | 蓬壶镇 | 永春三中 | 8 | 4 |  |
| 82 |  | 蓬壶中学 | 5 | 2 |  |
| 83 |  | 汤城中学 | 2 | 1 |  |
| 84 |  | 欣星幼儿园（民办）新 | 4 | 1 |  |
| 85 |  | 蓬壶中心小学 | 4 | 2 |  |
| 86 |  | 蓬壶中心幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 87 |  | 蓬壶第二中心园 | 4 | 1 |  |
| 88 |  | 南幢小学 | 2 | 1 |  |
| 89 |  | 西昌小学 | 2 | 1 |  |
| 90 |  | 丽里小学 | 3 | 1 |  |
| 91 |  | 孔里小学 | 2 | 1 |  |
| 92 |  | 鹏溪小学 | 2 | 1 |  |
| 93 |  | 壶南小学 | 2 | 1 |  |
| 94 |  | 壶东小学 | 2 | 1 |  |
| 95 |  | 观山小学 | 4 | 1 |  |
| 96 |  | 仙岭小学 | 2 | 1 |  |
| 97 |  | 魁园小学 | 4 | 1 |  |
| 98 |  | 魁都小学 | 2 | 1 |  |
| 99 |  | 壶中小学 | 3 | 1 |  |
| 100 |  | 军兜小学 | 2 | 1 |  |
| 101 | 呈祥乡 | 呈祥中学 | 3 | 2 |  |
| 102 |  | 呈祥中心小学 | 3 | 1 |  |
| 103 |  | 呈祥小学 | 2 | 1 |  |
| 104 |  | 东溪小学 | 3 | 1 |  |
| 105 | 玉斗镇 | 玉斗中学 | 2 | 2 |  |
| 106 |  | 玉斗中心小学 | 4 | 2 |  |
| 107 |  | 玉斗中心幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 108 |  | 云台小学 | 3 | 1 |  |
| 109 |  | 玉美小学 | 2 | 1 |  |
| 110 |  | 竹溪小学 | 2 | 1 |  |
| 111 |  | 凤溪小学 | 2 | 1 |  |
| 112 |  | 白珩小学 | 2 | 1 |  |
| 113 |  | 炉地小学 | 2 | 1 |  |
| 114 | 下洋镇 | 下洋中学 | 7 | 2 |  |
| 115 |  | 下洋中心小学 | 2 | 1 |  |
| 116 |  | 下洋中心幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 117 |  | 曲斗幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 118 |  | 下洋第二中心幼儿园 | 3 | 1 |  |
| 119 |  | 大荣小学 | 2 | 1 |  |
| 120 |  | 曲斗小学 | 2 | 1 |  |
| 121 |  | 涂山小学 | 2 | 1 |  |
| 122 | 桂洋镇 | 永春七中 | 6 | 2 |  |
| 123 |  | 桂洋中心小学 | 6 | 1 |  |
| 124 |  | 桂洋中心幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 125 | 坑仔口镇 | 坑仔口中学 | 4 | 1 |  |
| 126 |  | 坑仔口中心小学 | 8 | 3 |  |
| 127 |  | 坑仔口中心幼儿园 | 3 | 1 |  |
| 128 |  | 诗元小学 | 2 | 1 |  |
| 129 |  | 魁斗小学 | 2 | 1 |  |
| 130 |  | 福地小学 | 2 | 1 |  |
| 131 | 锦斗镇 | 锦斗中学 | 4 | 2 |  |
| 132 |  | 锦斗中心小学 | 4 | 2 |  |
| 133 |  | 锦斗中心幼儿园 | 2 | 1 |  |
| 134 |  | 珍卿小学 | 2 | 1 |  |
| 135 |  | 长坑小学 | 2 | 1 |  |
| 136 | 苏坑镇 | 苏坑中学 | 4 | 2 |  |
| 137 |  | 苏坑中心小学 | 4 | 1 |  |
| 138 |  | 嵩溪小学 | 2 | 1 |  |
| 139 |  | 苏坑中心幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 140 | 横口乡 | 横口学校 | 6 | 1 |  |
| 141 |  | 云贵小学 | 2 | 1 |  |
| 142 |  | 横坑小学 | 4 | 1 |  |
| 143 |  | 横口中心幼儿园 | 2 | 1 |  |
| 144 |  | 双恒幼儿园 | 2 | 1 |  |
| 145 | 一都镇 | 美岭中学 | 16 | 8 | 高中部 |
| 146 |  |  | 9 | 4 | 初中部 |
| 147 |  | 一都中学 | 4 | 2 |  |
| 148 |  | 一都中心小学 | 4 | 2 |  |
| 149 |  | 仙友小学 | 4 | 1 |  |
| 150 |  | 美岭小学 | 4 | 1 |  |
| 151 |  | 一都中心幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 152 |  | 美岭幼儿园 | 2 | 1 |  |
| 153 | 仙夹镇 | 仙夹中心小学 | 4 | 1 |  |
| 154 |  | 龙美小学 | 2 | 1 |  |
| 155 |  | 仙夹中心幼儿园 | 8 | 1 |  |
| 156 |  | 仙夹中学 | 5 | 1 |  |
| 157 |  | 夹际学校 | 2 | 1 |  |
| 158 | 介福乡 | 介福中学 | 2 | 1 |  |
| 159 |  | 介福中心小学 | 2 | 1 |  |
| 160 |  | 介福中心幼儿园 | 4 | 1 |  |
| 161 |  | 福东小学 | 2 | 1 |  |
| 162 |  | 龙津小学 | 3 | 1 |  |
| 163 | 东关镇 | 东碧中学 | 4 | 2 |  |
| 164 |  | 东关中心小学 | 4 | 1 |  |
| 165 |  | 东关中心幼儿园 | 2 | 1 |  |
| 166 |  | 溪南小学 | 2 | 1 |  |
| 167 | 外山乡 | 外山中心小学 | 5 | 1 |  |
| 168 |  | 云峰小学 | 2 | 1 |  |
| 169 | 湖洋镇 | 永春四中 | 1 | 2 |  |
| 170 |  | 湖洋中心小学 | 4 | 2 |  |
| 171 |  | 湖洋中心幼儿园 | 3 | 1 |  |
| 172 | 合计 | 595 | 236 |  |